## Slide 1
[电子感应反馈浮漂设计]
基于stm32开发部分
吴恺丰

## Slide 2
该项目以设计一个用于自动监控并反馈鱼儿上钩吃饵动作的电子浮漂为目的，项目拟采用加速度传感器、单片机、蓝牙、微信小程序等技术手段，实现自动识别水下鱼况并即时反馈的效果，从而增加垂钓者上鱼的概率。
锻炼我们的实际动手能力和团队协作能力。
主要内容
我们需要利用stm32单片机去实现一些可完成的任务。首先我们希望将单片机与一个重力加速度模块相连接去实时获取重力加速度信息，然后我们需要用到蓝牙模块以及串口通信将读取到的重力加速度信息去发送到手机端，其中的难点在于对于重力加速度信息的与处理。蓝牙通信模块的串口通信编写，以及如何降低总体功耗。
项目目标
我的任务

## Slide 3
系统框图：
stlink：用于供电以及写入程序
插在面包板上的是重力加速度模块：mpu6050
手上握着的是hc08蓝牙模块用于实现串口通信
Oled显示屏用于初步调试

## Slide 4: 单纯的利用oled屏幕读取并显示手机上写的数据。Oled屏幕用于简单调试
手机端输入

## Slide 5: Oled屏幕上显示mpu6050读取到的数据，手机上也可以同时显示。

## Slide 6
重力加速度模块读取出来的g值是一个比值 与最大量程16g相对应32768

## Slide 7
串口初始化代码展示
PA9 PA10 两个口连接了蓝牙模块

## Slide 8
降低功耗可以延长电池寿命，使设备在两次充电之间持续更长时间等。
降低功耗的思路是
将重力加速度模块的采样频率降低
单片机然后隔一段时间发送接受数据。
单片机有三种低功耗模式
休眠 ，停止和待机
其中三种都可以实现。
休眠的话外部模块还可以工作。
待机和停止的思路就是隔一段是时间接收和发送。
主要内容
降低功耗

## Slide 10
THANKS
FOR WATCHING
e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A96BBEC1D6ED9A296B43765507A3E7CF5D1CA7E8172631B7DC4BDD6EDD9C905DDE509891D9B10512B757EAF468629A66A40406F5054747F5B